FERNANDO ALEX RÍOS RÍOS

ID UB22305SMI30550

CONTROL OF MINING OPERATIONS

ATLANTIC INTERNATIONAL UNIVERSITY

HONOLULU, HAWAI

INVIERNO, JUNIO 2013

CURSO:

Control of Mining Operations

ASESORES:

Edward Lambert/Miriam Geribaldi

UNIVERSIDAD:

Atlantic International University

ESCUELA/ESPECIALIDAD:

Ciencias e Ingeniería/Ingeniería de minas

AUTOR:

Fernando Alex Ríos Ríos

Cajamarca –Perú “2013”

INDICE GENERAL

I.- RESUMEN	05

II.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	05

2.1.- Ubicación	05

2.2.- Antecedentes	05

2.3.- Objetivos	07

2.4.- Características del yacimiento	07

2.5.- Reservas	07

2.6.- Descripción general de la mina	08

2.7.- Descripción del proyecto	09

2.7.1.- Desarrollo del manto	09

2.7.2.-Galeria principal	09

2.7.3.- Preparaciones	09

2.7.4.- Aspectos económicos	10

2.8.- Planeamiento de minado	10

III.- DISEÑO DE MINA	10

3.1.- Método de explotación	10

3.2.- Condiciones de aplicación	11

3.2.1.- Condiciones geo mecánicas para el diseño de los tajeos	11

3.2.2.- Descripción del método	13

3.3.- Preparación de los tajeos	14

3.3.1.- Sub niveles	14

3.3.2. - By Passes	15

3.3.3. - Cruceros	15

3.3.4.-  Chimeneas y huecos DTH	15

3.3.5.- Preparación del tajeo	15

IV.- EXPLOTACIÓN	17

4.1.- Operaciones unitarias		17

4.1.1.- Desate y perforación	17

4.1.2.- Equipo de desate	17

4.1.3.- Equipo de perforación	18

4.1.4.- Accesorios de perforación	19

4.1.5.- Parámetros de perforación 	19

4.1.6.- Diseño de malla.- 	19

4.1.7.- Angulo de perforación 	19

4.2.-Voladura	20

4.2.1.- Equipo de carguío	20

4.2.2.- Explosivos y accesorios de voladura	20

4.2.3.- Factor de potencia	21

4.2.4.- Limpieza	23

4.2.5.- Equipos	23

4.2.6.- Características técnicas del carguío	23

4.2.7.-  Costo horario de equipos	24

4.2.8.- Relleno hidráulico	24

4.2.9.-  Características del relleno	25

4.2.10.- Necesidad del relleno	25

4.3.- Servicios de mina	26

4.3.1.- Transporte	26

4.3.2.- Sistema de transporte horizontal	26

4.3.3.- Izaje	26

4.3.4.- Ventilación	26

4.3.5.- Fuerza laboral	27

4.3.6.- Performance	27

4.3.7.- Ventajas y desventajas del método actual	27

4.3.7.1.- Ventajas	27

4.3.7.2.- Desventajas	27

V.- ANALISIS TECNICO ECONOMICO.	29

5.1.-  Para el caso de profundización del pique y tracción nivel cero	29

VI.- CONCLUSIONES	27

VII.- BIBLIOGRAFIA	33

CONTROL DE OPERACIONES MINERAS EN LA MINA COBRIZA

# I.- RESUMEN

A partir de Diciembre del año 1994 la mina Cobriza inicio un plan de profundización de las labores de explotación por debajo del nivel 10 para reemplazar los tajeos agotados encima del mismo, y que aportaban una producción de 2,000 TM/día.

El propósito del presente trabajo es dar a conocer los estudios, planeamiento y ejecución del proyecto de extracción del mineral comprendido entre el Nivel Cero y el Nivel 10 y su implicancia en la producción sostenida, el cual fue realizado durante los años 1994 al 2000. En vista de la velocidad de las operaciones, se hizo necesario, una vez concluida parte de la primera etapa del Plan de Profundización, iniciar el minado de los tajos preparados a partir del nivel 05.

Dadas las mismas características geo mecánicas y buzamiento irregular que presenta el manto en profundidad, se sigue aplicando el mismo método de explotación CORTE Y RELLENO ASCENDENTE MECANIZADO. Estamos consolidando la optimización del empleo de la mecanización en las diferentes  fases del ciclo de minado, mejorando progresivamente nuestra eficiencia y reduciendo los costos.

# II.- DESCRIPCION DEL PROYECTO

# 2.1.- Ubicación:

Como se muestra en la FIGURA No. 1 la Mina Cobriza está ubicada en el Distrito de San Pedro de Coris, Provincia de Churcampa, Departamento de Huancavelica, y a una elevación entre 2100 a 2700 msnm.

2.2.- Antecedentes:

El Cerro de Pasco Corporation inicia la explotación en Diciembre de 1967 a un ritmo de 1,000 TCS/día, luego a 2,000 TCS/día y 2,600 TCS/día y finalmente a 10,000 TCS/día a fines de 1983, luego de una ampliación total de las instalaciones en la Mina, servicios y una nueva  planta Concentradora en Pampa de Coris. A partir de esa fecha, el mineral de la parte alta fue explotado intensamente, quedando el mayor potencial del mineral en los niveles inferiores y, para poder extraerlo, era necesario resolver los problemas de drenaje y ventilación.

Hasta Julio del 2000 la producción de la Mina fue de 7000 TMS/día, siendo actualmente de 4,500 TMS/día por problemas operacionales y por la condición de agotamiento de la Mina.

# FIGURA No.1: UBICACION DE LA MINA COBRIZA

# 2.3.- Objetivos

El objetivo del proyecto es mantener la producción de la Zona 3 en 1,800 TMS/día, mediante la explotación racional de las reservas probadas y probables que se encuentran debajo del nivel 10 del yacimiento, las cuales son del orden de 3,413,100 TM con leyes de 1.21 % Cu.

# 2.4.- Características del Yacimiento

Las dimensiones del manto mineralizado son de 5,500 m. de largo, 2,000 m. en la vertical y un ancho promedio de 15 a 30 m.

La mineralizaron es un típico reemplazamiento metasomático de minerales, principalmente de cobre y hierro dentro de una ganga de silicatos , adquiriendo la forma estratiforme con bandeamientos finos hacia la caja piso y gruesos hacia la caja techo. La mineralogía consiste principalmente de chalcopirita, pirrotita, arsenopirita, magnetita, hornblenda, granates y hornfels, la esfalerita, galena y bismutina se encuentran en cantidades pequeñas. Hay un zoneamiento que va de la caja piso hacia la caja techo y a lo largo del rumbo del manto; notándose que los mejores lentes de chalcopirita están emplazados cerca de la caja piso, lo cual no descarta la posibilidad de encontrar lentes ricos de cobre inmediatos a la caja techo del manto.

# 2.5.- Reservas

A medida que la explotación de la Mina ha ido alcanzando los límites del “ore shoot”, las reservas han declinado, situación que no ha permitido reponer el mineral extraído. Las reservas de mineral probado-probable a Noviembre del 2001 se muestran en la TABLA No. 1. Las reservas cubicadas con los trabajos de exploración diamantina y el desarrollo de labores hasta el nivel Cero se muestran en la TABLA No. 2

# TABLA No.1: RESERVAS COBRIZA - 2002

| LABOR | RESERV. GEOLOG. | % REC. | RESERV. MINABLES |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TMS | % Cu |  | TMS | % Cu |
| TAJEOS PUENTES ZIG ZAGS | 3,651,480 3,119,830 2,431,840 | 1.17 1.23 1.41 | 100 50 - 70 30 | 3,651,480 1,559,915 592,285 | 1.17 1.23 1.41 |
| TOTAL | 9,203,150 | 1.26 |  | 5,803,680 | 1.26 |
| VIDA DE LA MINA : 3.5 Años |

# TABLA No.2: RESERVAS DE LA ZONA 3

| NIVEL | TMS | ANCHO MINADO | % Cu. |
| --- | --- | --- | --- |
| -90 00 05 10 19 | 292,000 1,624,180 69,220 1,427,700 1,307,530 | 8.80 11.33 13.58 12.33 12.08 | 1.40 1.18 1.34 1.12 1.30 |
| TOTAL | 4,720,630 | 12.08 | 1.21 |

# 2.6.- Descripción General de la Mina

La producción actual de la Mina es de 4,500 Tm./día de mineral de cobre. Esta producción se mantiene gracias a la ejecución del presente proyecto logrado en el segundo semestre del 2000.

La Mina está dividida en dos grandes zonas denominadas “Alta” y “baja”. El mineral de la Zona Alta se transporta con locomotoras Eléctricas y carros mineros de 25 TM en el nivel 28 hacia la Planta Concentradora. En la zona baja el mineral es izado por el pique, desde el nivel 10 al nivel 28.

# 2.7.- Descripción del Proyecto

El proyecto integral de la extracción de mineral comprendió varias etapas:

# 2.7.1.- Desarrollos en Manto

Construcción de dos zig zags desde el nivel 10 al nivel Cero, con una longitud aproximada de 1,800 metros de rampas incluidos los nuevos accesos. Debido a los problemas de sostenimiento que se tuvo con el diseño anterior de las rampas las cuales realizan 40% en manto y 60 % en pizarra (transversal al manto), se varió el diseño de las rampas, siendo esta vez longitudinal al manto en una sección en que la mayor parte es de mineral marginal. El radio de curvatura medio se redujo de 14 a 12 metros previo estudio de los radios de curvatura de los equipos de mayor dimensión en la mina. La finalidad de reducir el radio de curvatura de la rampa es para aprovechar la potencia del manto y evitar tocar las cajas.

# 2.7.2- Galería Principal

Dentro del programa de desarrollos, se ejecutó el ensanchamiento de la galería antigua del nivel Cero desde superficie y la construcción de 1,200 metros de galería, con el fin de comunicar a las labores de interior mina y mejorar así el drenaje y ventilación de la mina.

2.7.3.- Preparaciones

Construcción de aproximadamente 3,000 metros de subniveles y by passes en el nivel Cero.

- Construcción de 5 chimeneas raise borer con una longitud de 550 metros, para instalaciones de servicios y ventilación

- Construcción simultanea de 3 chimeneas convencionales con una longitud de 190 metros para el mismo fin anterior.

- Perforación de huecos DTH para conducir el relleno hidráulico desde el nivel superior a los tajeos en explotación.

# 2.7.4.- Aspectos económicos

En la TABLA No.3, se muestra el costo de las diferentes labores de preparación que fueron ejecutadas por terceros en su totalidad.

# TABLA No. 3 : COSTO DE LABORES DE PREPARACION

| LABOR | SECCION | COSTO US$/metro |
| --- | --- | --- |
| Galería Rampas (+) Rampa (-) Subniveles, X-cut By passes Nuevos Accesos Chimeneas Convenc. Raise Bore Huecos DTH | 5 x 4 m 6 x 4 m 6 x 4 m 6 x 4 m. 6 x4 m. 5 x 4 m. 2 x 2 m. 6 pies Φ 6 pulg Φ | 545.00 605.00 643.00 448.24 519.41 441.00 165.70 708.00 14.16 |

# 2.8.- Planeamiento de Minado

La producción mensual de la Zona 3 es de 54,000 TMS, que representa el 40% de la producción actual de la Mina.

Zona Baja			2	30,000 TM/mes

# 3	54,000 TM/mes

Zona Alta			1	27,000 TM/mes

# 4	24,000 TM/mes

TOTAL			         135,000 TM/mes

# III.- DISEÑO DE MINA

# 3.1.- Método de explotación

Dadas las mismas características geo mecánicas y buzamiento irregular que presenta el manto en profundidad, se sigue aplicando el método de CORTE Y RELLENO ASCENDENTE MECANIZADO. El diseño se plantea priorizando la necesidad de mantener el grado de mecanización de las operaciones.

# 3.2.- Condiciones de Aplicación

En la TABLA No. 5 se detallan los criterios de aplicabilidad del método establecido.

# 3.2.1.- Condiciones Geo mecánicas para el Diseño de los tajeos

Las disposición geométrica que presentan las excavaciones como producto de la explotación de un cuerpo mineralizado, va generando una estructura en la roca que tiene tanto vacíos como elementos de sostenimiento naturales y/o artificiales. El desarrollo progresivo o evolución de esta estructura de roca como consecuencia del avance de la explotación, genera perturbaciones mecánicas

en el medio rocoso: el macizo rocoso sufre desplazamientos hacia el vacío que deja el minado, se producen nuevos estados de esfuerzos y deformaciones, y se producen acumulaciones de energía en determinadas áreas.

# TABLA No. 5: CRITERIOS DE APLICABILIDAD DEL METODO

| CRITERIO DE APLICABILIDAD | METODO DE EXPLOTACION |
| --- | --- |
| MORFOLOGIA DEL YACIMIENTO | Rumbo uniforme del Manto : 2,100 m de longitud, 900 m vertical Potencia : 15 - 30 m. Buzamiento : 30( - 45( SE Rumbo : N 45( O |
| CAJAS | Cajas incompetentes ( pizarras fracturadas) Se deja un escudo de mineral in-situ de 5.0m o mas pegado a la caja techo |
| MINERAL | In-situ, competencia buena, uniforme. Roto (más de un mes), tiene efecto de aglomeración y compactación ( reacción exotérmica) Su peso específico in-situ es de 3.63 TM/M3 |
| RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO | Disponibilidad: relave clasificado en Planta Concentradora Coris (Nv. 28 ) |

Para la explotación de los tajeos entre los niveles 10 y Cero, se recopiló información geo mecánica básica para evaluar las condiciones de la masa rocosa, con lo cual se corroboraron los parámetros de diseño del método de minado por corte y relleno ascendente mecanizado utilizando relleno hidráulico.

Las dimensiones de los tajeos fueron determinadas siguiendo el análisis empírico que se ha realizado en Cobriza a lo largo de sus años de explotación y a la aplicación del “Método Gráfico de Estabilidad”. De acuerdo a este método los parámetros medidos y calculados en la roca del nivel Cero se muestran en la TABLA No.6.

# TABLA No.6: PARAMETROS DEL MACIZO ROCOSO

| PARAMETRO | VALOR |
| --- | --- |
| Ancho máximo del tajeo | 20 m. |
| Ancho mínimo del tajeo | 12 m. |
| Longitud máxima del tajeo | 200 m. |
| Longitud mínima del tajeo | 40 m. |
| RADIO HIDRAULICO | 5.66 a 9.09 |
| RQD | 80 |
| Jn | 15 |
| Jr | 2.3 |
| Ja | 1.7 |
| A | 1 |
| B | 0.9 |
| C | 3.75 |
| N’ | 24.35 |

Estos datos colocados en el GRAFICO No.1, nos dan una referencia que la relación entre ancho y longitud del tajeo es estable para aberturas de 12 m. con profundidades de 40 m., y esta misma relación se encuentra en una zona de transición estable cuando se tiene hasta 20 m. de ancho y 200 m. de longitud.

En este diseño se contempla la estabilidad de la excavación, la orientación del avance de la explotación, el control de la sobre - excavación en los contactos y la fragmentación. Siempre se trata de conseguir un buen contorno y arqueo del techo. En la TABLA No. 7 se muestran las características de los tajeos preparados.

# 3.2.2.- Descripción del Método

Hasta el nivel 10 la explotación del manto Cobriza se realizó dentro de los parámetros normales de diseño de los tajeos, es decir los zig zags que los limitaban contaban con su respectivo echadero y una chimenea de servicios de 7 pies y 5 pies de diámetro respectivamente. Los tajeos se iniciaban a partir de un subnivel dejando 10 metros de puente sobre el nivel inferior. Bajo estas

condiciones el acarreo de mineral se hacía directamente a los echaderos con scooptrams ST-13, y el transporte con locomotoras diesel hacia el echadero principal del pique.

# TABLA No.7 : GEOMETRIA DE LOS BLOQUES DE EXPLOTACION

| TAJEO | SECCIONES | LONGITUD | ANCHO** | ALTURA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00-2943 N 00-2680 S 00-2680 N 00-2300 S 00-2300 N 00-1760 N | 2600 – 2750 2500 – 2600 2300 – 2500 2300 – 2000 1800 – 2000 1500 – 1700 | 150 100 200 200 200 200 | 8.80 m. 10.10 m. 12.40 m. 9.80 m. 8.90 m. 9.50 m. | 100 m. 50 m. 50 m. 100 m. 100 m. 100 m. |

(**): Ancho de minado económico

# GRAFICO No.1: GRAFICO DE ESTABILIDAD

Al profundizar la explotación hasta el nivel Cero se tuvo que implementar el acarreo con ST-13 y camiones de 30 y 36 toneladas para llevar el mineral hasta los echaderos que se encuentran en el nivel 10. Las demás operaciones unitarias continúan siendo normales según las condiciones de explotación anteriores.

# 3.3.- Preparación de los tajeos

Para acceder al manto en profundidad se construyeron dos rampas principales en zig zag. Desde el nivel 10 al nivel Cero con una sección de 5 x 4 m. y gradiente de 12%. A partir de estas rampas también se construyen los accesos hacia los tajeos conforme progresa la explotación:

3.3.1.- Subniveles: Se corren paralelo al rumbo del manto en contacto con la caja piso, sección de 5 x 4 m y gradiente de 1%

3.3.2.- By passes: Se corren paralelo al manto por la caja techo dejando un pilar de 5-10 metros entre el subnivel de ataque, son de 5 x 4 m y gradiente de 1%.

3.3.3.- Cruceros: Se construyen cada 100 metros para entrar desde el by pass hacia el subnivel, son de 5 x 4m

3.3.4.- Chimeneas y Huecos DTH: Se construyen 2 chimeneas para ventilación y servicio en forma simultánea al avance del Subnivel, por ellas se instalan las líneas de tensión y agua hacia los tajeos. Se construyen enteramente en manto, desde el nivel 10 al nivel Cero.

- Raise Borer			:		6 pies de diámetro

- Chimenea Convencional	:		1.5 m x 1.5 m

- Inclinación			:		54°

También se construyen 3 o 4 huecos DTH para la conducción del relleno hidráulico desde el nivel 10. En las FIGURAS No.2, 3, y 4 se muestran las facilidades, instalaciones y actividades que se desarrollan en la explotación de un tajeo.

3.3.5.- Preparación del tajeo: Una vez que han sido delimitados los bloques de explotación se realizan los siguientes trabajos:

- Desquinche en toda la longitud del subnivel con dos cortes de techo, y hacia la caja techo hasta conformar el ancho de minado económico del tajeo.

- Preparación de un lecho con relleno detrítico y/o desmonte a lo largo de todo el subnivel desquinchado para el emplazamiento del relleno hidráulico, y para que el drenaje sea el adecuado.

# IV.- EXPLOTACION

Se están optimizando las fases del ciclo de minado: desate - perforación, voladura, acarreo y transporte, y relleno. Estamos logrando que todas las fases se hagan simultáneamente en los 6 tajeos, con el único propósito de obtener un flujo constante de mineral. La duración de cada fase se ha venido reduciendo mediante la aplicación de adecuados trazos de perforación, la disminución del número de  disparos por corte, una mejor fragmentación, con un acarreo más eficiente y la práctica del relleno hidráulico optimizado. Como consecuencia se está logrando elevar la productividad.

# 4.1.- OPERACIONES UNITARIAS

4.1.1.- Desate y Perforación

Previa a la perforación de los tajeos se realiza el desatado de rocas en el techo y los hastíales con los Scaler. La altura del techo tanto para el desatado como para la perforación es de 5 a 6 metros, considerando que esa es la altura estándar para el mejor trabajo del equipo. La perforación se realiza con Jumbos Hidráulicos de dos brazos.

# 4.1.2.- Equipo de Desate

- Marca			:		Teledyne

- Modelo			:		DS20

- Alcance máximo		:		8.50 m. de altura

- Presión de percusión	:		1500 PSI.

- Rendimiento		:		26.0 M2/Hr

- Costo Horario		:		28.55 $/Hr

# 4.1.3.- Equipo de Perforación

- Marca			:		Atlas Copco

- Modelo		:		Boomer H-282

- Perforadoras		:		COP-1838

- Voltaje			:		440 V

- RPM			:		220

- Presión de rotación	:		50 – 60 Bares

- Presión de percusión	:		120- 185 Bares

- Presión de agua	:		10-12 Bares

- Velocidad de penetración	:	1.5 min./ 14 pies

- Rendimiento			:	100 tal/guardia

- Disponibilidad Mecánica	:	85 %

- Costo Horario			:	$ 122.72

4.1.4.- Accesorios de Perforación

- Barras Hexagonales		:		R-32 / 12 pies

- Brocas de botones		:		51 mm

# 4.1.5.- Parámetros de Perforación

- Malla de perforación		:		1.20 x 1.20 m

- Longitud de perforación	:		10.5 pies

- Diseño perforación		:		Vertic.según buzamiento.

- Angulo de inclinación		:		70°

- Altura de corte			:		2.5 m. en promedio

- Rotura por taladro		:		13.10 TM/tal.

- Tonelaje perforado		:		1310 TM/gdia

- Metros perforados		:		305 m

- Tonelaje por metro		:		4.29TM/m perforado

- Tareas en perforación		:		2

- Tonelaje por tarea 		:		655TM/tar.de perf.

# 4.1.6.- Diseño de Malla

El diseño de nuestra malla de perforación está basado en el modelo matemático de R. Ash. El diseño es para una producción normal, es decir, lograr una buena fragmentación que nos permita mantener o mejorar nuestros niveles de eficiencia en el carguío y transporte, conminación y minimizar los daños que pueda ocasionar la voladura de los taladros en la caja techo del manto.

# 4.1.7.- Angulo de perforación

Es uno de los aspectos que se viene controlando en los tajeos y no debe bajar de 70°; algunas veces no se estaba logrando por diversos factores: como no tener la altura suficiente después de la primera capa de relleno y no darle la debida importancia por parte de los operadores y la supervisión.

Nuestros tajeos tienen áreas que abarcan entre 2,000 y 3,000 m.2., con lo cual una variación de 25° es decir, bajar el ángulo de perforación a 45° y para un mismo consumo de materiales, significa dejar de romper aproximadamente 6,900 TM (25.3 %) de mineral por corte, lo cual influye directamente en el factor de potencia.

# Altura de Corte ( H ) = 12 pies*0.3048*Sin X°*Sin 60°

4.2.- Voladura

En la voladura de producción se hace necesario perforar una cara libre conformada por dos filas de taladros a todo lo ancho económico del tajeo, y para obtener una adecuada fragmentación, la secuencia y salida del disparo es en forma de  “ V “

# 4.2.1.- Equipo de Carguío

- Cargador		:		Neumático mecanizado

- Marca 			:		Teledyne

- Modelo 		:		ALB 7

- Capacidad de Carguío:		245 KG de explosivo

# 4.2.2.- Explosivos y Accesorios de Voladura

- Dinamita 		:		Gelat. Espec. 1 1/8” x 8” x 75%

- Carga Columna 	:		Examon-P

- Accesorios 		:		Fanel rojo de 4.2 m.

Cordón Detonante 5P

Guía de seguridad Blanca.

El consumo de explosivos es un rubro muy importante que está siendo optimizado. En lo que se refiere a carga de columna, se ha cambiado el uso del ANFO preparado en Cobriza por el Examon-P.

# 4.2.3.- Factor de Potencia

Es uno de los parámetros más importantes en la voladura pues nos indica el consumo de explosivos por TM volada para tener la granulometría apropiada, y que no haya necesidad de efectuar voladuras secundarias para su manipuleo por parte de los equipos de transporte.

Anteriormente la carga por taladro no era controlada adecuadamente, llegándose a cargar toda la longitud del taladro, lo cual no se reflejaba en una mejor voladura. Actualmente se está controlando que el carguío sea como máximo las ¾ partes de la longitud del taladro, teniendo en cuenta que si se usa tacos esto puede mejorar.

Hasta el año 1999, el factor de potencia obtenido era de 0.35 – 0.40 Kg./TM, mejorándose el 2000 a 0.30 – 0.35 Kg./TM. Actualmente obtenemos un factor

de 0.25 – 0.31 Kg./TM, debido al cambio de malla de perforación y al mejor control de las operaciones. En la TABLA No. 8 se muestran los resultados de operación con respecto a la Perforación y Voladura en un tajeo.

TABLA No.8: RESULTADOS DE PERFORACION-VOLADURA

| DESCRIPCION | UNIDAD | PARAMETRO |
| --- | --- | --- |
| Area total explotada Altura promedio de corte Volumen roto Tonelaje roto Numero de taladros Longitud perforada Consumo varillaje de perforación Barras Brocas Shank Coupling Consumo de explosivos y accesorios Dinamita Examon – P Fanel Cordón detonante Fulminante Guía Nacional Factor de Potencia Tareas (desate – perforación – voladura) Voladura secundaria | m.2 m. m.3 TM Unidad Pies Unidad Unidad Unidad Unidad Kg Kg Unidad m. Unidad Pies Kg/TM Unidad % | 2,500 2.50 6,250 22,688 1750 18,375 5 14 5 5 304 8750 1750 1420 2 26 0.33 74 – 10 |

4.2.4.- Limpieza

Nuestro sistema actual “Trackless” es muy versátil operativamente, pero requiere de una atención constante en lo que se refiere al mantenimiento de vías, que afectan directamente en lo siguiente: Rendimiento y vida de llantas de camiones y scoops, velocidad de extracción, disponibilidad mecánica de los equipos y productividad.

# 4.2.5.- Equipos

El mineral proveniente de los tajeos de explotación del nivel Cero se extraen hasta los echaderos del nivel 10 con camiones de 30 y 36 TM. El Carguío se realiza con Scooptram ST-13 de 11 yd3 o con cargador frontal de 5.5 yd3.

En 1999 la Empresa vio por conveniente renovar parte de los equipos trackless, para lo cual adquirió dos camiones DUX de 36 Toneladas.

En función a la distancia de los tajeos hacia el echadero en el nivel 10, y poder cumplir con el programa de acarreo y transporte, se determinó la siguiente necesidad de equipos:	- 01 ST-13 de 11 yd3

- 01 cargador frontal de 5.5 yd3

- 02 camiones DUX de 36 Ton.

- 03 camiones DUX de 30 Ton.

# 4.2.6.- Características Técnicas del Carguío

- Densidad del mineral roto		:		2.70 TM/m3

- Factor de Carguío			:		0.70

- Factor de esponjamiento		:		40 %

- Distancia de acarreo			:		1,000 – 1,500 m.

- Turnos por día				:		2

- Disponibilidad mecánica		:		65% mínimo

- Horas efectivas trabajadas		:		5.0 hr/guardia

4.2.7.- Costo Horario de Equipos

La TABLA No. 9 muestra los rendimientos y costos horario de cada tipo de unidades utilizadas.

4.2.8.- Relleno Hidráulico

Una vez realizado un corte a lo largo de todo el tajeo, se procede al relleno hidráulico del mismo. Primeramente se preparan pozas con material detrítico o material del relleno hidráulico anterior con tractores de oruga, y luego el relleno es conducido por huecos DTH desde el nivel superior. La altura que debe alcanzar el relleno en los tajeos es de 2.0 a 2.5 metros. La práctica nos ha enseñado que después de 48 horas ya es posible ingresar con equipo pesado.

# TABLA No.9: RENDIMIENTOS Y COSTOS DE EQUIPOS DE ACARREO

| RENDIMIENTOS | SCOOPTRAM | CAMION DUX |
| --- | --- | --- |
| Capacidad cuchara/tolva (m.3) Capacidad tolva (TM) Factor de llenado (%) Tonelaje por viaje (TM) Tiempo de ciclo (min.) Viajes / hora (50 min./hr) (VJ) Producción horaria (TM/HR) Producción por guardia (TM/gdia) Costo horario ($/HR-MQ) Costo por tonelada ($/TM) | 8.41 - 70 15.2 3 – 5 13 190 900 75.35 0.40 | 16 – 19.6 30 – 36 70 20 – 25 30 – 40 1.5 – 2 30 – 50 900 41.51 1.04 |

En las áreas rellenadas, no teniéndose reacciones exotérmicas ni desprendimiento de gases.

El relleno hidráulico es bombeado desde la planta de Relleno Hidráulico ubicada en Pampa de Coris hacia la Mina, a través de 5.02 Km. de tubería de 6” Φ por el nivel 28 Sur hacia el nivel 28 Norte y de allí al nivel 10. La planta cuenta con:

- Dos bombas centrifugas de 4,572 GPM para captar relaves

- 11 hidrociclones de 15” de diámetro para eliminar los finos

- Un  tanque con agitador para almacenar pulpa

- Dos bombas Mars de 673 GPM, con motor de 650 HP.

# 4.2.9.- Características del Relleno

- Velocidad de percolación 		:	4 pulg/hr

- California Bearing Ratio (CBR)	:	3.0 como mínimo

- Densidad de pulpa			:	1,550 -1,600 gr./lt

- Porcentaje de sólidos			:	50 – 55 %

# 4.2.10.- Necesidades de Relleno

Para una producción de 54,000 Tm./mes se tiene los siguientes parámetros:

- Producción de relaves en planta Concent.	:	129,500 TM/mes

59,000 m3

- Densidad del relleno				:	2.2 TM/m3

- Relave necesario para la Mina		:	18,900 m3

(Solamente se rellenara el 70% de los vacíos generado por la explotación)

- Utilización de relave para relleno		:	32%

- Horas de Operación Planta Concentradora	:	720 (1 circuito)

- Horas de operación Planta de Relleno	:	470 – 510 horas

Optimizando el sistema actual de los hidrociclones de 15” Φ, uniformizando la alimentación y hallando los diámetros óptimos del Apex y el Vortex, se ha mejorado la calidad del relleno hidráulico.

# 4.3.- SERVICIOS DE MINA

4.3.1.- Transporte

La conducción del mineral desde los echaderos del nivel 10 hasta el echadero principal del pique, se detalla a continuación

# 4.3.2.- Sistema de Transporte Horizontal

Mediante locomotoras diesel de 25 TM y carros metaleros tipo Granby de 11 TM de capacidad y volteo lateral. El Carguío de mineral desde los echaderos se hace a través de chutes neumáticos. Actualmente se traslada el mineral correspondiente a tres chutes, que son alimentados por los tajeos de los niveles 10 y Cero. Para una distancia ponderada de 2,000 km. y una velocidad promedio de 125 mt/min., se tiene un ciclo de 35 min.

# 4.3.3.- Izaje

El sistema de Izaje está formado por una wincha accionado por un motor de 600 HP y 500 RPM. El equipo manipula dos skips que mueven una carga útil de 5.5 TM cada uno. La velocidad de desplazamiento es de 1150 pies/min., con lo cual el ciclo de cada skip es de 1.5 minutos.

4.3.4.- Ventilación

Todo el equipo pesado usado para las operaciones en la mina  es diesel, equipados con filtros “scrubber”. Se ha instalado un sistema de ventilación que cumple con los parámetros señalados en el Reglamento de Seguridad y Bienestar Minera.

En los frentes de desarrollos y preparaciones se usan ventiladores secundarios de 50,000 CFM, relacionados a los circuitos principales.

El caudal del aire ha sido definido por los HP del equipo y cantidad de personal, trabajando simultáneamente, así mismo por la velocidad para diluir contaminantes. En las condiciones mas desfavorables se requieren 409,054 CFM de aire fresco, en la TABLA No.10 se detalla el caudal de aire requerido

# 4.3.5.- Fuerza Laboral

La distribución de la fuerza laboral de la Zona 3 es la siguiente

- Desate				:		2

- Perforación			:		8

- Limpieza/Extracción		:		16

- Voladura				:		8

- Transporte			:		8

- Izaje				:		2

- Servicios (T/R y T/O)		:		4

- Días libres por sistema 21 x 7	:		16

- TOTAL				:		64

# 4.3.6.- Performances

En la TABLA No.11 se muestra la eficiencia y el rendimiento de los equipos de producción.

# 4.3.7.- Ventajas y Desventajas del Método actual

# 4.3.7.1.- Ventajas

- El método permite controlar la calidad y cantidad de producción. Zonas marginales se pueden dejar como relleno o escudo  hacia la caja techo

- Buena recuperación

- Alta mecanización, permite el empleo de equipos de gran capacidad y rendimiento como los ST-13, jumbos electro - hidráulicos de dos brazos

- Alta productividad y bajo costo de minado

# 4.3.7.2.- Desventajas

- Necesidad constante de relleno

- Dilución del mineral con el relleno

- Mantenimiento constante de echaderos

- La inestabilidad de las cajas encajonantes, especialmente la caja techo, no permite correr las labores de preparación y desarrollo del manto.

# TABLA No.10: CAUDAL DE AIRE REQUERIDO

| EQUIPOS | HP | CANTIDAD | M3/MIN | CFM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SCOOP ST-13 PAYLOADER JUMBOS (0.2) DUX SCALER ANFOLOADER (0.5) TRACTOR ORUGA TRACTOR LLANTAS MOTONIVELADORA LOCOMOT. DIESEL LUBRICADOR (0.5) CAMION SERVICIO CAMIONETA | 375 220 115 377 86 86 180 180 135 215 86 110 60 | 1 1 2 5 1 1 1 1 1 2 1 1 2 | 1125 660 138 5655 258 129 540 540 405 1290 129 165 360 | 39,729 23,308 4,874 199,705 9,111 4,556 19,070 19,070 14,303 45,556 4,556 5,827 12,714 |
| CARROS MINEROS |  | 8 |  |  |
| PERSONAL |  | 45 | 189 | 6,675 |
| TOTAL | 409,054 |
| Personal : 4.20 m3/min. |
| Equipos : 3.00 m3/HP |

V.-  ANALISIS TECNICO ECONOMICO

En el lapso de 09 años, de 1 995 a 2 003, se espera concluir con una producción de mineral cercana a los 4,5 MM TM, de los cuales 0,4 MM TM corresponde a lo producido por las preparaciones, con lo cual se justificó su ejecución.

El monto de las inversiones llega a 3,9 MM US$, entre infraestructura de mina y equipos de producción, como jumbo, camiones y locomotora.

La inversión para profundizar el Pique y preparar el nivel Cero de extracción por chutes y rieles, era superior a los 7,0 MM US$, mientras que el Costo de Oportunidad era el peor enemigo.

Se estima una producción de 182,400 TM de concentrados, con ingresos del orden de 72,3 MM US$, mientras que los egresos llegan a 65,7 MM US$, generando una utilidad de 6,6 MM US$.

En la TABLA No.12 se aprecia que el efecto del precio del Cobre genera pérdidas entre los años 1998 y 2001, mientras que en el resto del periodo genera mayores ingresos.

En la TABLA No.13 se muestra que la evaluación económica financiera del Cash Flow, nos da un VAN de 0,73 MM US$, descontadas a una tasa del 15%, mientras que la Tasa Interna de Retorno TIR es del 36%.

# 5.1.- Para el caso de Profundización del Pique y Tracción Nivel Cero.

La evaluación económica financiera del Cash Flow, nos da un Valor Actual Neto VAN negativo de 3,45 MM US$, descontadas a una tasa del 15%. El costo de oportunidad es aproximadamente 1,72 MM US$, básicamente por perdida de producción y capacidad ociosa de Planta Concentradora.

# TABLA No11: EFICIENCIA Y RENDIMIENTO DE EQUIPOS

| ELEMENTO | PREPARACIONES | EXTRACCION CRAM |
| --- | --- | --- |
|  | UNIDAD | INDICE | UNIDAD | INDICE |
| Labor | TAR/M | 0.991060 | TAR/TM | 0.011807 |
| Explosivos Dinamita Examon-P Guía Fanel Pentacord Fulminante Conector Igniter Cord | KG/M KG/M M/M EA/M M/M EA/M EA/M M/M | 3.680556 100.0000 2.926080 21.20000 12.00000 0.800000 0.800000 0.800000 | KG/TM KG/TM M/TM EA/TM M/TM EA/TM EA/TM M/TM | 0.014417 0.310000 0.005629 0.063242 0.070171 0.001412 0.001412 0.001730 |
| Acces. de Perforación Brocas Barrenos Coplas | EA/M EA/M EA/M | 0.103990 0.035441 0.029612 | EA/TM EA/TM EA/TM | 0.000307 0.000105 0.000087 |
| Equipo Scaler Jumbo Hidráulico Anfoloader Scooptram Camión DUX | HR-MQ/M HR-MQ/M HR-MQ/M HR-MQ/M HR-MQ/M | - 1.866667 0.605714 1.089000 - | HR-MQ/TM HR-MQ/TM HR-MQ/TM HR-MQ/TM HR-MQ/TM | 0.005512 0.004246 0.002123 0.010989 0.020202 |

# TABLA No.12: RESULTADOS ECONOMICOS (MILES US$)

| CONCEPTO | 1,995 | 1,996 | 1,997 | 1,998 | 1,999 | 2,000 | 2,001 | 2,002 | 2,003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Ventas | 2,387 | 4,374 | 9,472 | 8,531 | 8,020 | 8,235 | 10,339 | 10,903 | 10,077 |
| Costo Prod. Minería Concentración Fletes Gio´s Campmnto Depreciación Indemnización Total Costo Prod. | 811 263 104 315 205 23 1,721 | 1,967 554 235 584 205 53 3,598 | 4,075 1,275 515 1,130 205 100 7,300 | 4,598 1,673 597 1,182 235 117 8,402 | 4,633 1,714 532 782 445 25 8,132 | 4,271 1,732 538 819 415 29 7,804 | 4,633 1,918 596 907 415 32 8,502 | 4,976 2,060 640 974 415 35 9,101 | 3,861 1,598 497 756 415 27 7,154 |
| Utilid-Perd. Oper | 667 | 776 | 2,172 | 129 | (112) | 432 | 1,837 | 1,802 | 2,923 |
| Otros Egresos Gastos Administ. Otros (Interes Financ.) Total Otros | 37 87 124 | 97 115 212 | 175 395 570 | 146 293 439 | 312 231 543 | 293 205 497 | 324 227 551 | 348 244 592 | 270 189 459 |
| Gran Total | 1,845 | 3,809 | 7,870 | 8,840 | 8,675 | 8,301 | 9,053 | 9,693 | 7,613 |
| Utilid-Perd. Neta | 542 | 565 | 1,602 | (310) | (655) | (66) | 1,286 | 1,210 | 2,464 |
| PRODUCCION | t | 90,000 | 230,000 | 500,000 | 585,000 | 585,000 | 585,000 | 648,000 | 696,000 | 540,000 |
| PRECIO Cu | Ctvos | 133 | 103 | 101 | 80 | 75 | 73 | 85 | 85 | 100 |

# TABLA No.13 : CASH FLOW (MILES US$)

| CONCEPTO | 1,995 | 1,996 | 1,997 | 1,998 | 1,999 | 2,000 | 2,001 | 2,002 | 2,003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventas Costos Total (-) Contribución Partic.Lab.8%(-) Utilid. Antes imp. Imp.renta 30%(-) Utilidad neta Depreciac.(+) Inversiones(-) | 2,387 1,845 542 43 499 150 349 205 1,450 | 4,374 3,809 565 45 520 156 364 205 | 9,472 7,870 1,602 128 1,473 442 1,031 205 | 8,531 8,840 (310) (310) (310) 235 300 | 8,020 8,675 (655) (655) (655) 445 1,300 | 8,235 8,301 (66) (66) (66) 415 815 | 10,339 9,053 1,286 103 1,183 355 828 415 | 10,903 9,693 1,210 97 1,114 334 779 415 | 10,077 7,613 2,464 197 2,267 680 1,587 415 |
| FLUJO NETO | (896) | 569 | 1,236 | (375) | (1,510) | (466) | 1,243 | 1,194 | 2,002 |
| VAN (10%) : 1172 |
| VAN (15%) : 725 |
| VAN (20%) : 433 |
| TIR : 36% |

TABLA No.14: COSTOS DE PRODUCCION

| (Miles US$) |
| --- |
| CENTRO DE COSTO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| Concentradora | 263 | 554 | 1,275 | 1,673 | 1,714 | 1,732 | 1,918 | 2,060 | 1,598 |
| Fletes | 104 | 235 | 515 | 597 | 532 | 538 | 596 | 640 | 497 |
| Minas | 811 | 1,967 | 4,075 | 4,598 | 4,633 | 4,271 | 4,633 | 4,976 | 3,861 |
| Gio´s | 315 | 584 | 1,130 | 1,182 | 782 | 819 | 907 | 974 | 756 |
| Depreciacion | 100 | 173 | 400 | 410 | 181 | 146 | 162 | 174 | 135 |
| Indemnizacion | 23 | 53 | 100 | 117 | 25 | 29 | 32 | 35 | 27 |
| Gastos Administ. | 37 | 97 | 175 | 146 | 312 | 293 | 324 | 348 | 270 |
| Otros (Intereses) | 87 | 115 | 395 | 293 | 231 | 205 | 227 | 244 | 189 |
| TOTAL | 1,740 | 3,777 | 8,065 | 9,015 | 8,411 | 8,032 | 8,800 | 9,452 | 7,333 |
| (US$/t) |
| Concentradora | 2.92 | 2.41 | 2.55 | 2.86 | 2.93 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |
| Fletes | 1.16 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| Minas | 9.01 | 8.55 | 8.15 | 7.86 | 7.92 | 7.30 | 7.15 | 7.15 | 7.15 |
| Gio´s | 3.50 | 2.54 | 2.26 | 2.02 | 1.34 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| Depreciacion | 1.11 | 0.75 | 0.80 | 0.70 | 0.31 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Indemnizacion | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Gastos Administ. | 0.41 | 0.42 | 0.35 | 0.25 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| Otros (Intereses) | 0.97 | 0.50 | 0.79 | 0.50 | 0.39 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| TOTAL | 19.33 | 16.42 | 16.13 | 15.41 | 14.38 | 13.73 | 13.58 | 13.58 | 13.58 |
| PRODUCCION (t) | 90,000 | 230,000 | 500,000 | 585,000 | 585,000 | 585,000 | 648,000 | 696,000 | 540,000 |

# VI.- CONCLUSIONES:

- La producción de la mina al 2003 era de 4,500 TM/día de mineral de cobre, gracias a la ejecución del presente proyecto

- Dadas las mismas características geo mecánicas del manto en profundidad se sigue aplicando el método de Corte y Relleno Ascendente Mecanizado.

- Se tuvo que implementar el acarreo con ST-13 y camiones de 30 y 36 Ton. para llevar el mineral desde el nivel Cero al nivel 10, en vista de la no viabilidad de profundizar el pique

- La construcción de la galería del nivel Cero hasta superficie, fue de vital importancia para las operaciones, pues mejoro el drenaje y ventilación de la mina.

- Entre los años 1995 a 2003, se  extrajo 4.5 MM Ton, de los cuales 0.4 MM Ton corresponde a las preparaciones

- La evaluación económica financiera del proyecto nos da un VAN de 0.73 MM US$ descontadas a una tasa del 15%, y una TIR de 36%.

- Las estadísticas nos da  fortalecimiento y  potencialidad de nuestras  facultades para la toma de decisiones.

- Definir un rol más ligado a facilitar y desarrollar la capacidad de toma de decisiones oportunas y de calidad (liderazgo transformacional).

- Conocimientos necesarios de  las técnicas para controlar los procesos unitarios de operaciones mineras.

- Proporcionar y definir  los fundamentos de control de operaciones mineras para llevar el control total de la productividad.

VII.- REFERENCIAS.

- Hutchinson, J & Diededrichs, M. “Cable bolting in Underground Hard Rocks Mines.March 1995

- Hoek, E. y Brown, E.T. “Excavaciones Subterráneas en Roca”. Ediciones Mc Graw Hill – México, 1985

- Simposio FIGMM-UNI. “Innovaciones en Métodos de Explotación de Minas”. Lima – Perú, 1996

# Departamento de Geología – Cobriza. “Inventario de Reservas – 2002”

- Departamento de Minas – Cobriza. “Reportes Internos 2000 – 2001”

- http://mineriadelperu.com/.pe/

- http://www.peruecologico.com.pe/mineral_mapa.htm

- Geografía del Perú.

- TAHA HANDY. Introducción a la Investigación de Operaciones Prentice Hall Hispano Americano México 1995

# Text boxes

## RH = 5.66

## RH = 9.09

N’ = 24.35